# 专项突破八　多挡位家用  电器的相关计算

## 典例剖析

例　下面是某型号电饭锅有“高温挡”和“低温挡”两个挡位，其原理如图甲所示：

例题图

(1)若已知电阻R0＝44 Ω，R＝2 156 Ω，则当开关置于________(选填“1”或“2”)位置时为高温挡，该电饭锅高温挡的功率是________W.

(2)某电饭锅的电路原理图如图乙所示，闭合开关S，当S1________时，处于低温挡，此时电饭锅的功率为________．(用字母表示)

(3)该电饭锅的二代产品可以实现“高温”、“中温”、“低温”三挡加热，电路原理图如图丙所示，开关S1________，开关S2闭合至________(选填“a”或“b”)时，电阻R1和电阻R2并联，处于________(选填“高温”“中温”或“低温”)挡，此时电饭锅的功率P＝________．开关S1断开、开关S2闭合至b端时，该二代电饭锅处于________(选填“高温”“中温”或“低温”)挡，此时电饭锅的功率为________．电饭锅处于中温挡时，开关的闭合情况是：________________________________________________．

## 针对训练

1. (2019临沂)(10分)图甲是小明家安装的即热式热水器，其具有高、低温两挡加热功能，低温挡功率为5 500 W，内部等效电路如图乙所示，R1和R2是两个电热丝．某次小明用高温挡淋浴时，水的初温是20 ℃，淋浴头的出水温度为40 ℃，淋浴20 min共用水100 L．假设热水器电热丝正常工作且产生的热量全部被水吸收[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]，求：

(1)电热线R1的阻值．

(2)该热水器高温挡功率．

第1题图

2. (2019本溪)(9分)图甲是具有高温、低温两挡的电热饭盒，高温挡电功率为242 W，简化电路如图乙所示，R1、R2均是发热电阻，且R2的阻值是R1的4倍．求：

(1)R1和R2的阻值是多少？

(2)高温挡加热5 min，不计热量损失，可以将1 kg饭菜升高的温度是多少？[饭菜的比热容取3×103 J/(kg·℃)]

(3)如果实际电压是200 V，低温挡工作时的实际功率是多少？

第2题图

3. (2019盐城)(9分)新型电饭锅在煮饭时采用“高温”和“低温”两种方式交替加热，其内部电路如图所示，R1和R2均为电热丝，S1是温度自动控制开关．高、低温挡的额定功率见下表．煮饭时，闭合开关S，电饭锅正常工作30 min消耗的电能为0.44 kW·h.求：

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 额定 功率 | 低温挡 | 440 W |
|  | 高温挡 | 1 100 W |

第3题图

(1)煮饭时通过R1的电流；

(2)电热丝R2的电阻；

(3)30 min内R2消耗的电能．

4. (2019甘肃省卷)(7分)某学校建了一个植物园，园内有一个温室大棚，大棚内设计了模拟日光和自动调温系统，对大棚进行照明、保温和加热．冬季白天有日光的时候，灯泡不亮；白天开启该系统的保温功能，晚上开启该系统加热功能．大棚照明调温功能的原理电路图如图所示．已知电源电压恒为220 V

R1和R2是两个电热丝(不考虑温度对电阻的影响)，保温时R1与R2的电功率之比为1∶3，R2＝30 Ω，L是标有“220 V　100 W”的灯泡．请解答下列问题：

(1)灯泡正常工作时的电阻多大？

(2)开启加热功能时开关S2处于________(选填“断开”或“闭合”)状态．

(3)若每天保温状态和加热状态各连续工作10 h，一天中电热丝放出的热量完全由该植物园自产的沼气提供，其热效率为50%，则每天需要完全燃烧多少立方米的沼气？(已知热值q沼气＝1.8×107 J/m3)

第4题图

5. (2019绍兴)(10分)电加热眼罩对缓解眼疲劳有一定效果．如图甲是一款市场上的产品，小敏查阅使用说明书，其相关参数如下表乙．

(1)当该款眼罩还剩10%的电池容量时，在额定电压下充电，充满电至少需要多少时间？

| 型号 | *** |
| --- | --- |
| 额定充电电压 | 4.8 V |
| 充电电流 | 500 mA |
| 电池容量 | 800 mAh |

甲　　　　　　　　　　乙　　　　　　　　　　　　丙

第5题图

(2)图丙是小敏设计的可以手动调节高、中、低三挡加热的电热眼罩原理图．电源电压U恒为4.8伏，已知电热丝R1阻值为4欧，电热丝R2阻值为6欧，开关S3只接a或b.

①丙图电路中S1闭合，S2断开，S3接a时，加热电路为________(选填“高”“中”或“低”)温挡．

②中温挡功率为多少瓦？

③高温挡工作20分钟，眼罩消耗的电能为多少焦？

6. (2019抚顺)(9分)如图甲所示是一款加热杯，可以通过控制开关实现高、中、低三挡加热，其简化电路图如图乙所示．R1、R2、R3均为电热丝，已知R1＝176 Ω，加热杯的部分参数如下表．求：

(1)R2的阻值是多少？

(2)加热杯的低温挡功率是多少？

(3)若不计热量损失，加热杯使用高温挡加热，使1 L水从12 ℃升高到100 ℃，需要多长时间？[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，ρ水＝1.0×103 kg/m3]

第6题图

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 高温挡功率 | 1 100 W |
| 中温挡功率 | 440 W |
| 低温挡功率 |  |
| 容量 | 1 L |

7. (2019重庆B卷)(8分)特高压技术可以减小输电过程中电能的损失．某发电站输送的电功率为1.1×105 kW，输电电压为1 100 kV，经变压器降至220 V供家庭用户使用．小明家中有一个标有“220 V　2 200 W”的即热式水龙头，其电阻为R0，他发现冬天使用时水温较低，春秋两季水温较高，于是他增加两个相同的发热电阻R和两个指示灯(指示灯电阻不计)改装了电路，如图所示，开关S1可以同时与a、b相连，或只与c相连，使其有高温和低温两挡．求：

(1)通过特高压输电线的电流；

(2)改装前，若水龙头的热效率为90%，正常加热1分钟提供的热量；

(3)改装后，水龙头正常工作时高温挡与低温挡电功率之比为4∶1，请计算出高温挡时的电功率．

第7题图

8. (2019岳阳)(9分)一新款节能电炖锅如图甲，有关技术参数如表乙(设电炖锅不同挡位的电阻和加热效率均不变)．

甲

| 额定电压 | 电炖锅挡位 | 额定功率/W |
| --- | --- | --- |
| 220 V | 低温 | 200 |
|  | 中温 | 400 |
|  | 高温 | 600 |

乙

第8题图

(1)求电炖锅在高温挡正常工作时的电流(计算结果保留一位小数)；

(2)在用电高峰期，关掉家里的其他用电器，只让处于中温挡状态的电炖锅工作，观察到标有“1 800 r/(kW·h)”的电能表转盘在121 s内转了20圈，求此时的实际电压；

(3)电炖锅正常工作时，用低温挡和高温挡分别给质量相同的冷水加热，待水温达到50 ℃时开始计时，绘制的水温随时间变化的图像如图丙所示．结合所给信息，通过计算，分析比较用高温挡还是用低温挡更节能．

第8题图丙

9. (2019江西)(8分)如图甲所示，是小姬妈妈为宝宝准备的暖奶器及其内部电路的结构示意图和铭牌．暖奶器具有加热、保温双重功能，当双触点开关连接触点1和2时为关闭状态，连接触点2和3时为保温状态，连接触点3和4时为加热状态．(温馨提示：最适合宝宝饮用的牛奶温度为40 ℃)

(1)求电阻R2的阻值；

(2)把400 g牛奶从20 ℃加热到40 ℃，求牛奶所吸收的热量[c牛奶＝4.0×103 J/(kg·℃)]；

(3)如图乙所示，是暖奶器正常加热和保温过程中温度随时间变化的图像，求暖奶器在加热过程中的热效率．(结果保留到小数点后一位)

| 型号 | LZJ620 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220 V |
| 加热功率 | 220 W |
| 保温功率 | 20 W |

甲

乙

第9题图

10. (2019娄底)(12分)小明家某型号电热加湿器的原理图如图甲．R1、R2都是发热电阻，不考虑温度对电阻的影响，且R2＝3R1；S为旋转型开关，1、2、3、4为触点，通过旋转开关S可实现“关”、“低挡”、“高挡”之间的切换(低挡为小功率加热，高挡为大功率加热)，其部分技术参数如下表．

第10题图甲

| 额定电压(V) | 220 |
| --- | --- |
| 高挡发热功率(W) | 400 |
| 注水仓最大注水量(kg) | 3 |

第10题图乙

(1)开关处于图示位置，电热加湿器的状态是________(选填“关”“低挡”或“高挡”)；

(2)求电热加湿器中R1的阻值；

(3)某次使用加湿器在额定电压下工作，加湿器注水仓中加注冷水已达到最大注水量，其工作  30 min的功率与时间图像如图乙所示，如果电阻R1在此次高挡加热时产生的热量全部被水吸收，可以使注水仓中冷水的温度升高多少℃？[计算结果保留整数，水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]

(4)某一天，小明断开家中其他所有用电器，只接通加湿器在低挡加热，发现家中3 000 revs/(kW·h)的电能表转盘在400 s内转了27圈，求此时电阻R2的实际功率是多少？